## Slide 1
业界 ATE 实现的三条路线
专用机、模块化平台、设备内建量测 —— 三条路线解决的不是同一个问题
路线 A
专用 per-pin ATE
Advantest · Teradyne
硬件
专用机柜 + 通道板
每引脚独立时序与电平
软件
专有测试语言 + 编译器
向量与时序编译成通道微码
水平
ps 级偏斜、Gbps 级速率
高引脚数 SoC 的量产主力
扩展
加通道板，受机柜限制
换型需重新编译与验证
强项：引脚密度、时序精度
弱项：封闭、单价高、改型慢
路线 B
模块化平台（NI）
STS T1 / T2 / T4
硬件
PXI 机箱 + 模块仪器
18 槽机箱，1/2/4 台可选
软件
执行器 + 驱动 + 配置
TestStand + TSM：site 与 pin map
水平
32 通道 / 100 MVector/s
边沿 39.0625 ps，256 通道同步
扩展
加模块、加机箱
同一套软件覆盖 T1 到 T4
强项：开放、可裁剪、可复用
弱项：单通道性能不及专用机
路线 C
设备内建量测（ASML）
TWINSCAN · YieldStar · HMI
硬件
设备本体 + 内建传感器
对准、调平、量测机台
软件
控制软件 + 计算模型
先建模预测，再用测量校正
水平
overlay / focus 纳米级
9 束电子束做单 die 检测
扩展
加传感器、改模型
投入大，且需整机标定
强项：精度可追溯、参数收敛
弱项：投入大、只适用可测物理量
我们的位置
既不在 A（重资产专用机），也不是 C（自研量测硬件）；走 B 的轻量形态 —— 用既有测试台仪器，配自研执行器与适配层
来源：NI 官方产品与文档、ASML 产品页、Advantest 产品页 ｜ 引用清单见 docs/友商调研/README.md

## Slide 2
两条路线的软件骨架
NI 用分层解耦吸收硬件差异，ASML 用测量闭环收敛参数
① NI：执行器与仪器解耦
L4
报告与数据
结果标准化、MES 对接、追溯
L3
执行器 TestStand
序列、步骤类型、流程模型、并行
L3.5
半导体扩展 TSM
site 划分、pin map、半导体专用步骤
L2
驱动层
模块 API（IVI 风格），测量抽象成函数
L1
PXI 机箱与模块
背板同步、DUT 接口板、模块仪器
关键：TestStand 本身不懂 site，是 TSM 把 site / pin 概念注入进去的 —— 通用执行器保持通用，行业语义靠插件挂载。
② ASML：测量结果反哺参数
算
计算光刻给出掩模与工艺窗口
曝
扫描机曝光，内建对准与调平
测
YieldStar 测 overlay，HMI 测缺陷
修
偏差归因，生成补偿参数
闭环
与 NI 的互补关系
NI 解决「接得进来、换得动」——降低接入成本；
ASML 解决「跑得稳、越跑越准」——降低参数漂移。
一个改软件边界，一个改数据模型。
来源：NI TestStand / TSM 手册与产品页；ASML 产品页与 Measuring accuracy 页 ｜ 详见 docs/友商调研/02、03

## Slide 3
可落地的四项改造
两项来自 NI，两项来自 ASML；均不动测试台硬件
改造项
来源
我们现在的状况
改造后的目标
1
引入 site 抽象
NI / TSM
无。一台 Runner 管多个台位时靠人工约定
台位逻辑隔离，资源不冲突，可并行编排
2
逻辑资源名 → 物理地址
NI / pin map
地址写死在驱动配置里，换仪器要改代码
只改映射表，TPS 与驱动都不动
3
固化生命周期六段
NI / 流程模型
用例作者可绕过预检与释放，直接跑断言
预检→建连→执行→判定→释放→归档，不可跳
4
偏差归因字段
ASML / 闭环
结果偏 pass/fail，失败原因留在日志里
设备/夹具/环境/程序四类归因，随结果回传
四项都不改硬件，只改软件边界与数据模型；最急的是第 1 项 —— site 抽象是「一拖多」能否成立的分水岭。
判断依据：NI 的 site / pin map 抽象与 ASML 的偏差归因闭环；对应改造点在 docs/友商调研/04