## Slide 1
业界方案洞察
NI：公司 · 产品与特性 · 核心思想
一
公司
美国国家仪器（National Instruments，NI）1976 年成立于美国得克萨斯州奥斯汀，2023 年并入 Emerson，作为其测试与测量业务运营。公司以测量与控制软件平台为核心，配合模块化硬件，服务半导体、汽车、航空航天与国防、能源、通信及院校科研等领域的验证与生产测试。1986 年发布 LabVIEW，由此确立「虚拟仪器」路线：以软件定义仪器功能，硬件只提供通用的采集与激励能力。
二
产品与产品特性
产品
类别与定位
关键特性（官方口径与公开资料）
TestStand
测试执行与管理软件
以序列组织测试步骤；支持并行与多工位执行；记录结果并生成报表；可调用 LabVIEW、C/C#、Python 等代码模块；不绑定具体仪器。
LabVIEW
图形化开发环境
数据流图形编程；具备仪器连接与驱动调用能力；内建用户界面控件；配测试专用库与工具包，缩短开发与调试周期。
TSM
半导体测试扩展
在 TestStand 之上增加半导体测试所需的工位与引脚映射、多工位并行及量产流程支持；官方定位为开发、调试、部署与维护半导体测试系统。
PXI 平台
模块化硬件
机箱、控制器与模块组合成测量系统；背板提供触发与时钟同步；按测量类型更换模块即可改变仪器构成，无需专用整机。
NI-VISA / IVI
仪器抽象层
以统一会话访问 GPIB、LXI、USB、串口与 PXI 仪器；IVI 提供类驱动，实现同类仪器互换，上层调用不随硬件变更。
InstrumentStudio
仪器软面板
以台式仪器面板方式操作模块化仪器；面板可保存与复用，便于调试与人工验证，减少自编界面工作量。
三
核心思想
01
软件定义仪器
功能由软件配置决定，硬件只提供通用采集与激励；同一机箱加载不同程序即成为不同仪器。
启示：把测量能力放进软件层，硬件趋于通用。
02
模块化与复用
机箱、模块与背板同步构成复用基础；多种测量需求以组合覆盖，而非逐项定制整机。
启示：以组合覆盖品类，降低小批量成本。
03
开放标准与生态
PXI、VISA/IVI、ATML 等公开标准，使第三方模块与驱动可接入，用户不被单一供应商锁定。
启示：接口按标准实现，保留替换空间。
04
描述与执行分离
TestStand 负责编排，LabVIEW 与代码模块负责执行，驱动负责适配仪器，三者互不越界。
启示：测试描述与执行引擎解耦，换平台不改描述。
小结
NI 的可借鉴之处在于分层与解耦：以软件平台为价值核心，以模块化硬件承载测量能力，以公开标准维持生态；对应到本方案，即测试描述与执行引擎分离、仪器访问抽象为统一驱动、仿真与实机共用同一套描述。
资料来源：NI 公开公司信息与产品页（TestStand、LabVIEW、TestStand Semiconductor Module、PXI、NI-VISA、InstrumentStudio）；产品特性为公开资料归纳，思想归纳与启示为本文判断。
1 / 1