## Slide 1
ATE RUNNER / 需求说明
2026-09-13 · 内部评审
装备助手 · 装备驱动 · 装备属性配置 · 测试台注册 · 设备实例统一注入
装备测试平台
需求说明
五项需求：装备助手 / 装备驱动 / 装备属性配置 / 测试台注册 / 运行期设备实例注入
01 / 12
专注特性与契约，不含控件布局
Notes: 这份材料只讲需求本身：五项能力分别要解决什么问题、必须满足哪些条件、边界在哪里。界面长什么样、控件怎么摆不在这里讨论，那些由设计稿承载。我们先过一遍总览，再逐项展开。

## Slide 2
总览 / Scope
五项需求
本次交付的五项需求
从“注册一台测试台”到“用例跑起来”，串成一条完整的可用链路。
链路 注册 → 属性配置 → 驱动选型 → 运行时注入 → 执行留痕
读者 用例开发者 / 集成工程师 / 现场运维
原则 单一事实源 · 契约稳定 · 无硬件可验证
01
装备助手需求设计 — 设备能力变成可使用、可追溯的工具
02
装备驱动需求设计 — 驱动作为可插拔货架包分发
03
装备属性配置需求设计 — 连接参数的唯一可改入口
04
导航页注册新测试台 — 一次登记，全局复用
05
运行期 conftest 统一注入设备实例 — 用例不关心设备从哪来
02 / 12
Scope · 五项需求
Notes: 五项需求不是并列的功能清单，而是一条链路：先注册测试台，才能配置属性；配置好了，运行时才拿得到正确的设备实例，设备实例背后由驱动实现。散装的仪器控制能力则由装备助手提供。所以后面按这条链路的顺序讲。

## Slide 3
01 / 装备助手
需求设计
设备能干什么，应当可操作、可追溯
把仪器能力从“说明书里的命令”变成用例开发者与现场工程师都能直接上手的东西。
核心定位 工具化 + 会话化 + 可复现
硬要求 无硬件也能演示；仿真不冒充实测
01
工具卡片注册表：一类仪器一张卡，声明协议、能力与可用性；装驱动包即上架，无需改平台代码。
02
会话式控制：连接并识别设备身份，回读时基与通道状态；运行 / 停止 / 单次 / 自动设置。
03
波形与测量：取回波形即可视化；八项测量（峰峰值 / 幅值 / 频率 / 周期 / 均值 / 有效值 / 上升 / 下降）各带来源标签。
04
仿真是一等公民：一键仿真不选设备也能进；六种波形、10 Hz–1 MHz、幅度 / 偏置 / 噪声 / 屏内周期可调。
05
可追溯：命令日志实时显示发送 / 应答 / 提示，现场能复现问题。
03 / 12
01 · 装备助手
Notes: 装备助手要回答的是“这些设备怎么用”。所以第一要求是工具化：能力要以工具形式暴露出来，而不是让人翻命令手册。第二个要求是仿真必须是一等公民——工控机现场经常没有实机，没有仿真就等于没法验收。

## Slide 4
02 / 装备驱动
需求设计
驱动是货架商品，不是平台代码的一部分
设备型号会持续增加，平台版本不应跟着涨。
分层 契约层（冻结）/ 通用家族（内置）/ 型号包（货架）/ 私有包（侧载）
来源 官方货架 · 离线目录 · 本地侧载，同一套校验流程
硬要求 签名离线可验；型号包必须自带仿真模型
01
分层分发：接口契约与通用家族随平台内置；型号细节与客户专有实现走包，各归其位。
02
包规范自描述：声明标识、版本、所属契约、兼容平台、能力清单、匹配规则、是否带仿真。
03
签名与离线：包与货架清单均签名，离线可验；内网与 U 盘场景与在线同流程。
04
版本可治理：同一驱动单一生效版本、可回滚；安装前做兼容性预检；稳定 / 预览双通道。
05
选型逻辑不变：包声明并入既有规格匹配与优先级打分，不引入第二套选择机制。
04 / 12
02 · 装备驱动
Notes: 驱动这部分的关键判断是分层，而不是“常用就内置”。判断标准是内容稳定性：接口契约稳定，就内置并冻结；型号细节变化快，就做成包。还要强调一点，货架只能是来源之一，离线工控机必须能通过离线目录装包。

## Slide 5
03 / 装备属性配置
需求设计
连接参数只有一个可改入口
设备从注册结果来，改动只落在连接参数上，且每一次都可核对。
事实源 测试台注册 BOM，不二次维护
可改范围 仅连接参数；型号 / 厂商 / 类别只读
硬要求 前后端同一套校验；变更留痕可回溯
01
设备清单单一来源：按测试台分组呈现注册 BOM 中的设备，不另建一份装备台账。
02
只改连接参数：网口地址与端口、串口号与波特率、总线资源地址与通道号；元信息只读。
03
校验与留痕：格式校验 + 同台地址冲突拦截（前后端同规则）；字段级留痕，可恢复 BOM 默认值。
04
一页承载三类动作：测试台导出（待注册 + 已注册）、装备自检、报告中心，三栏同路由可深链。
05
导出范围自描述：导出内容标明作用范围与状态构成，报告记录标签统一，历史记录无需迁移。
06
运行环境可见：workspace 路径、公共 conftest 版本、设备投影统计与驱动规格，集中可见可初始化。
05 / 12
03 · 装备属性配置
Notes: 属性配置页的核心约束是“只改连接参数”。型号、厂商这些属于 BOM 元信息，不允许在这里改，否则事实源就裂了。另一个重点是校验必须在前后端用同一套规则，否则绕过界面就能造假数据。

## Slide 6
04 / 测试台注册
需求设计
一次登记，全局复用
在导航页注册的那一次，决定了后续所有能力能拿到什么。
流程 类型选型 → 设备配置 → 注册并验证（三步）
编号 固定前缀 + 12 位数字，与装备清单规则一致
硬要求 地址冲突双重拦截；注册即自检
01
三步注册：先选产品与子系统定位预设类型，标准 BOM 自动下发；再配可编程设备；最后注册并验证。
02
BOM 由预设下发：设备清单不是手填，而是随预设类型带出，减少人为缺漏。
03
编号唯一：固定前缀 + 12 位数字，重复即拦截。
04
注册即自检：连通性与自检清单当场给出结论；无实机时可以走仿真模式完成验证。
05
开箱即用：内置默认测试台；删除后不自动复活，需要时可一键重建。
06 / 12
04 · 测试台注册
Notes: 注册这一步是整个链路的地基。需求上最要紧的是两件事：一是设备清单必须由预设类型带出来，不能手填，否则每个现场都会填出差异；二是注册完必须当场验证连通性，把这个动作前置，别等到跑用例才发现设备不通。

## Slide 7
05 / 设备实例注入
需求设计
用例不关心设备从哪来、怎么连
统一由平台提供的公共 conftest 在运行时把设备实例交到用例手上。
运行环境 安装目录下的 workspace，运行副本隔离
用例表达 阈值上下限 / 设备别名 / 测试套顺序
硬要求 设备版本可追溯；仿真与实测结果不混淆
01
运行环境固定：workspace 不存在自动创建；每次运行复制独立副本，历史运行互不干扰。
02
公共 conftest 随平台部署：带版本号统一分发与更新，用例导入即得设备夹具。
03
三个字段描述用例：阈值上下限、设备别名映射、测试套步骤顺序，业务动作以库形式提供。
04
实例按别名解析：注册结果投影到本地库，夹具按别名解析为驱动实例，选型交给既有匹配机制。
05
失败可控可查：运行结果、日志与环境快照落盘，报告里能追到设备与驱动版本。
07 / 12
05 · 设备实例注入
Notes: 这一项是给用例开发者减负的。用例里不写地址、不写端口，只写别名；设备从哪来、怎么连、用哪个驱动，全部由运行时的公共 conftest 决定。这样换台测试台或者换台仪器，用例代码基本不用动。

## Slide 8
机制 / 运行期链路
一页看懂
从注册到执行，数据只沿一条线走
01
注册登记
测试台与设备写入注册库，作为唯一事实源。
02
本地投影
注册结果同步到本地数据库，供运行时读取。
03
夹具注入
公共 conftest 按别名解析出驱动实例交给用例。
04
执行留痕
按测试套顺序执行，产出结果文件与报告。
关键约束：每一段都只读上一段的产物，不反向写入；因此装备属性配置改了连接参数，运行期立刻生效，而用例代码、报告格式都不需要跟着改。
08 / 12
机制 · 运行期链路
Notes: 这一页把五项需求串起来看。注册是唯一事实源，运行时读的是它的投影，conftest 只是把投影翻译成用例能用的对象。单向流动的好处是很实际的：现场改一个 IP，不需要动用例代码，也不需要改报告模板。

## Slide 9
机制 / 设备实例怎么来
选型优先级
实例解析的三级优先：型号包 → 通用家族 → 兜底
优先 1
型号专用包
命中品牌与型号特征时优先选用，命令与解析按型号定制。
优先 2
通用能力家族
按类别与角色落入通用实现，覆盖大多数现场设备。
优先 3
无通讯兜底
夹具、探头等非程控设备作为信息项参与，不参与结论判定。
实机不可用时：允许显式回退到仿真并标注来源；回退只影响本次会话，不写入实测结论，也不改变驱动选型规则。
09 / 12
机制 · 选型优先级
Notes: 设备实例不是拍脑袋选的，是三级优先：先看有没有型号专用包，再看能不能落进通用家族，最后是无通讯的兜底。实机连不上时允许降级到仿真，但必须在结果里标明来源，不能让人误以为是真机实测。

## Slide 10
边界 / 明确不做
五条
01
不为装备数据另建一套存储 —— 避免出现两份事实源。
02
不允许修改型号、厂商、类别等 BOM 元信息 —— 元信息只读。
03
不把驱动源码交给用例开发者修改 —— 用客户私有包替代分支式改动。
04
不让货架成为唯一来源 —— 离线目录与本地侧载必须同等可用。
05
不让仿真数据进入实测结论 —— 来源必须可区分、可追溯。
10 / 12
边界 · 明确不做
Notes: 边界写清楚，评审时才不会反复。这五条里最容易被忽略的是第三条和第五条：前者防的是每个项目都分叉出一套驱动，后者防的是报告里混进仿真数据。这两条一旦破掉，后面维护成本会失控。

## Slide 11
状态 / 验证覆盖
自动化断言口径
5 / 5
五项需求均已实现，并以接口级自动化断言验收；驱动货架为设计方案，按阶段推进。
52
装备助手仿真断言
47
装备运维断言
40
测试台导出断言
62
运行环境断言
28
默认测试台断言
11 / 12
状态 · 验证覆盖
Notes: 这五项里已经落地的部分，都用接口级断言验过，数字是各专项脚本的断言条数，不是估算值。驱动货架目前还停在设计方案，需要按阶段一先做零行为变化的注册表重构。

## Slide 12
下一步 / Next
2026-09-13
请确认三项
01
五项需求描述是否与预期一致；是否有遗漏的特性要补进需求文档。
02
驱动货架是否按“分层 + 三种来源”推进，先做零行为变化的注册表合并。
03
已实现部分是否需要重跑启动脚本，让后端加载新模块后现场复核。
12 / 12
下一步 · 待确认
Notes: 收尾只需要三个确认：需求描述有没有漏、驱动货架是否按分层方案推进、已实现部分是否要重跑启动脚本做现场复核。这三项确认完，材料就可以作为需求基线归档。