## Slide 1
问题背景（一）· 供应商软件接入的十二个阻断点
阻断点分布在网络、接口、运行环境、授权、合规五个方向；边界右侧的问题多需供应商配合，或在我方侧以代理、旁路方式绕开
ATE 平台（我方可控）
供应商软件与设备（交付形态各异，多数不可控）
测试用例
pytest 用例 · TPS 编排
设备抽象层
统一能力接口
执行与追溯
Runner 执行 · 结果归档
接入边界
1
网络
网口数量受限
设备仅 1 个业务网口，已被既有测试网占用
2
网络
网络策略封闭
仅放行固定主机与网段，策略由供应商掌握
3
网络
跨网隔离与网闸
跨网只允许单向、指定端口，无法下发指令
4
接口
无对外接口
仅图形界面，无 CLI / API / 协议文档
5
接口
物理接口不匹配
设备只有 GPIB / RS232，机箱无对应接口卡
6
环境
无法安装 Runner
封闭系统或只读镜像，禁止第三方程序
7
环境
系统与位数锁定
仅支持 Win7 / 32 位，与 Runner 环境冲突
8
环境
必须人工交互
需人工点击确认，无法无人值守长期运行
9
授权
授权绑定 MAC
绑定网卡 MAC 与机器指纹，迁机即失效
10
授权
授权并发不足
加密狗或单机授权少于测试台数，无法并行
11
合规
合规不允许接入
无签名驱动、高危端口，IT 策略拒绝入网
12
合规
外网校验与回传
需连供应商云激活并回传数据，产线无外网
十二个阻断点中，网络类 3 项、接口类 2 项、环境类 3 项、授权类 2 项、合规类 2 项
红色虚线为我方无法单方面突破的接入边界

## Slide 2
问题背景（二）· 阻断机理图解 ①–⑥
逐项还原阻断发生的环节：端口被占、策略拒绝、单向网闸、无接口、接口不匹配、装不了代理
① 网口数量受限
设备仅 1 个业务网口，且已被既有测试网占满；ATE 侧无法在同一条链路上并存接入
供应商设备
ATE 网络
×
唯一网口已占用
② 网络策略封闭
设备侧白名单只放行指定主机与网段，ATE 主机既不在白名单、也无法修改设备策略
ATE 10.0.5.99
设备（白名单）
×
仅放行 10.0.5.20
③ 跨网隔离与网闸
两网之间串接单向隔离装置，只允许设备侧数据上报，ATE 的下发指令到不了设备
设备网段
测试网段
网闸
×
反向指令被网闸阻断
④ 无对外接口
软件只有图形界面，无 CLI、API、协议文档；外部脚本无法触发动作、也无法取回数据
供应商软件（仅 GUI）
外部脚本 / 自动化
×
无 CLI / API / 协议文档
⑤ 物理接口不匹配
设备只提供 GPIB / RS232 等专用口，产线工控机没有对应接口卡与驱动
设备：GPIB / RS232
工控机：仅 USB / 网口
×
无对应接口卡
⑥ 无法安装 Runner
交付系统封闭或镜像只读、无管理员权限，第三方执行代理无法安装与常驻
封闭系统 / 只读镜像
Runner
×
禁止安装第三方程序
① ② ③ 属网络与链路，④ ⑤ 属接口能力，⑥ 属运行环境
红线为该格阻断发生的具体位置

## Slide 3
问题背景（三）· 阻断机理图解 ⑦–⑫
运行环境的第二类冲突、人工依赖、授权与合规：能连上也未必跑得起来、跑得久、跑得起量
⑦ 系统与位数锁定
软件只支持 Win7 / 32 位或特定内核版本，与 Runner 的 Win10 / 64 位环境不兼容
Win7 / 32 位
Win10 / 64 位
×
运行时环境冲突
⑧ 必须人工交互
软件无批处理模式，必须人工点击确认；无法作为服务常驻，产线做不到无人值守
软件界面（人工确认）
无人值守 / 后台
×
无法 7×24 自动执行
⑨ 授权绑定 MAC
许可证绑定网卡 MAC 与机器指纹，迁机、换网卡、重装系统即失效，无法随平台复制部署
机器 A
MAC A1
许可证
机器 B
MAC B2
×
授权有效
迁机即失效
⑩ 授权并发不足
单机授权或加密狗数量少于测试台数量，多台并行时只有一台能拿到许可
测试台 1
测试台 2
测试台 3
1 个加密狗
×
×
无法并行
⑪ 合规不允许接入
无代码签名、驱动未认证、开放高危端口或缺少审计日志，入网审批不通过
无签名驱动
开放高危端口
无审计日志
IT 安全策略
×
⑫ 外网校验与回传
需连供应商云完成激活，并把工艺数据回传云端；产线无外网，数据也不允许出境
供应商软件
无 外 网
供应商云
×
无法激活 / 工艺数据外传
⑦ ⑧ 属运行环境，⑨ ⑩ 属授权与商务，⑪ ⑫ 属合规与数据
红线为该格阻断发生的具体位置

## Slide 4
供应商设备软件的形态与 ATE 接入方式
同一台设备可能同时提供多种形态；ATE 侧以统一的设备抽象层屏蔽差异，测试用例只面向能力接口编程，不直接依赖供应商实现
① ATE 测试执行层
② 设备抽象与适配层（对外统一能力接口，屏蔽形态差异）
③ 供应商提供的软件形态（按提供方式分四类）
测试用例
pytest 用例 / 测试程序
能力调用
连接 · 配置 · 触发 · 采集 · 判定
结果与追溯
测量值、判定、日志与报告
1
C-ABI 封装
ctypes / CFFI 加载 DLL，按头文件声明结构体与函数原型
2
Python 适配器
直接导入供应商包，包装为统一设备类
3
VISA / SCPI 客户端
PyVISA 打开资源，按手册下发命令、解析响应
4
COM / .NET 桥
comtypes 或 pythonnet 调 ActiveX、.NET 程序集
5
进程调用器
subprocess 调厂商 exe，解析返回码与输出文件
6
协议实现器
按私有协议手册自建串口 / CAN / TCP 报文收发与校验
二进制接口类（随驱动包分发）
DLL + 头文件（C/C++ SDK）
1
COM / ActiveX 组件
4
.NET 程序集（含 NuGet）
4
IVI / VXIplug&play 驱动
1
3
语言绑定类（按语言分发）
Python 库（whl / .pyd）
2
LabVIEW VI 库 / 驱动
5
MATLAB / .mex 工具箱
5
Java JAR / JNI
5
协议命令类（只给文档）
VISA 接口手册（SCPI 命令集）
3
私有协议手册（串口 / CAN 报文）
6
可执行与服务类（黑盒调用）
命令行工具（厂商 exe）
5
REST / gRPC / Socket 服务
6
图例：① C-ABI 封装 ② Python 适配器 ③ VISA/SCPI 客户端 ④ COM/.NET 桥 ⑤ 进程调用 ⑥ 协议实现
形态越靠「文档」，封装工作量越大；同一设备多形态时优先选二进制接口或官方 Python 库

## Slide 5
整体运行流程 · 任务令驱动的测试闭环
任务令下达 → 物料身份确认 → 用例自动执行 → 结果标准化 → MES 回传；每一环节写入同一追溯码，形成单件级可追溯闭环
① 任务令下达
② 物料确认
③ 任务派发
④ 用例执行
⑤ 结果与回传
制造 IT / MES
产线终端
ATE Controller
Runner 执行机
测试数据中心
1
任务令下发
MES 生成工单待测清单
2
工位领取
终端拉取任务令明细
3
扫码确认
扫序列号，校验一致性
4
防错校验
序列号 ↔ 工单 ↔ 台位
5
任务派发
按台位下发测试任务
6
用例执行
TPS / pytest 驱动设备
7
原始结果
测量值 / 判定 / 日志
8
结果标准化
统一字段 / 单位 / 追溯码
9
任务令汇总
按工单聚合单件结论
10
MES 回传
结果回传、任务令结案
追溯链：单件序列号为唯一主键，串联任务令、扫码记录、执行日志、标准化结果与回传回执
闭环要点：任务令唯一标识贯穿扫码、执行、结果与回传；任一异常台位可按追溯码反查到单件与具体工步
回传失败进入重试队列，不阻塞下一件流转

## Slide 6
执行自动化原理 · 脚本化、环境、生命周期与人工介入
流程自动化解决「按什么顺序做什么」，执行自动化解决「由谁、在什么环境里、把它跑对」
① 编排
脚本化
② 部署
自动部署
③ 初始化
建连 / 复位
④ 执行
驱动 + 人工
⑤ 判定
阈值 / 断言
⑥ 终止
释放 / 下电
⑦ 归档
结果标准化
一次执行的生命周期（时间轴）
1
测试流程脚本化
把测试意图写成可执行、可版本化的声明，而非口头工艺
工步声明
TPS 声明工步顺序、参数与判定条件，逻辑不进代码
用例生成
平台按模板渲染 pytest 用例文件，减少手写与漂移
参数注入
设备连接、仿真模式、环境变量运行时注入，脚本不写死
2
软件与环境自动部署
执行前把「跑什么」与「在哪跑」一次性准备到位
随包分发
Runner、驱动包与依赖随安装包下发，现场免搭建
版本与指纹
启动校验版本、驱动与解释器指纹，不一致即拒绝执行
运行隔离
每任务独立运行目录，互不污染，执行后可完整回溯
3
初始化与终止
让每次执行都从确定状态开始、回到安全状态结束
初始化
建连、复位、量程与校准装载、仿真模式注入
终止
用例后置与会话收尾统一释放连接、下电、还原配置
异常兜底
失败与超时同样触发终止，避免设备被长期占用
4
人工参与
把必须由人完成的动作变成流程里的显式节点，而非隐含操作
人工工步
扫码、装夹、目视判定以独立工步插入，不嵌进脚本
等待与放行
平台等待人工确认信号，超时按策略挂起或判失败
异常接管
自动步骤失败可转人工处置，并记录处置人与时间
四类机制共同保证：脚本可版本化、环境可复制、执行可终止、人工可插拔
任一机制缺失，自动化都会退化为人工点检

## Slide 7
测试设备授权方式 · 一拖多场景下的供应商授权
一对多时授权能否共享，取决于供应商的计费口径：按机器、按并发、按仪器序列号，还是按物理加密狗
授权形态与一拖多下的处理
授权形态
计费口径
一拖多下的处理
节点锁定（绑主机 / MAC）
按控制机
集中部署在一台设备服务机上即可共享；分散到多台工控机则按机器数采购
浮动许可（并发令牌）
按并发实例
最适合一拖多：按同时执行的台数占用，排队即可复用少量许可
仪器序列号绑定
按仪器台数
不可共享，几台仪器几份；一拖多采购需按最大台数申报
加密狗（USB Key）
按物理狗数
用网络狗服务器集中托管，避免逐台插拔、丢失与 USB 口占用
通道 / 端口数授权
按通道
注意单机通道上限，一拖多并行时容易触顶，需预留余量
云订阅 / 在线校验
按账号
需出网代理；离线环境改用离线激活文件或本地许可服务器
选型建议：优先争取浮动许可（按并发计费）；只能节点锁定时，把供应商软件集中到一台设备服务机，由代理进程对外提供能力；仪器序列号绑定的无法靠架构绕开，只能按台数采购。
预留区：本项目各供应商的授权清单与确认结果
左侧为授权形态与一拖多下的可行性判断；右侧留白用于填写现场清单
计费口径决定架构：能共享的走集中部署，不能共享的只能按数量采购

## Slide 8
调用链路与 Runner 内部逻辑视图
三层边界一次看清：整个调用链路、Runner 内部分层、测试台拓扑；耦合只走接口与进程边界
① 整个调用链路（粗粒度）
前端 SPA
任务与执行界面
后端 API
FastAPI 路由
Controller
调度与占用
Runner 进程
执行代理
驱动适配层
统一能力接口
仪器
VISA / 串口 / CAN
HTTP / JSON
REST 调用
任务 + 参数
进程内 import
VISA / 串口
② ATE Runner 内部逻辑视图（自上而下五层）
L5 入口层
task-agent / CLI：接收任务、校验版本与指纹、登记执行上下文
耦合：同进程函数调用
L4 编排层
workspace / manifest / 模板：建运行目录、渲染用例、注入环境变量
耦合：子进程 python -m pytest
L3 执行层
pytest 进程 + conftest 夹具：会话建连、用例前后置、结果聚合
耦合：同进程 import（夹具注入）
L2 适配层
drivers：factory / transport / scpi / models，统一能力接口与错误模型
耦合：对象组合（transport 注入）
L1 传输层
VISA / socket / serial / CAN：报文收发、超时、重试与粘包处理
耦合：外部协议（至仪器）
耦合原则：上层只依赖下层接口、不依赖实现；跨进程边界一律以「运行目录 + 环境变量 + 退出码」传递，便于替换与仿真
③ 测试台可能拓扑
T1 单站单台
控制机
测试台
仪器 ×N
一台控制机带一个测试台，台内多台仪器共用一条链路
T2 一控多台
控制机
测试台 ×3
多台并行或排队执行，Runner 多实例或单实例串行
T3 分布式
Controller
Runner ×3
仪器
各测试台独立工控机，Controller 统一调度与汇总
① 每段链路以显式接口收敛，便于替换；② 五层自上而下只向下依赖；③ 拓扑差异由实例数与部署位置吸收
同一份用例在三种拓扑下不改代码，只改部署参数