## Slide 1
一、NI 方案的硬件拓扑
中心侧负责程序下发与数据回收，站点侧承担全部实时测试动作，两者以工业以太网连接
1 / 2
中心与网络
管理与数据
工业以太网交换
站点与中心互联
千兆及以上
中心服务器
程序库与结果库
部署与追溯
制造执行接口
任务令与结果回传
按产线接口约定
站点控制
工控计算机
工业控制计算机
运行测试执行软件
连接机箱与外部仪器
嵌入式控制器
插于机箱内部
适用于紧凑型工位
操作终端
启动、监视与处置
不参与测量控制
仪器与开关
测量资源
模块化机箱
数字、模拟、射频模块
背板提供时钟与触发
开关与矩阵
通道扩展与路径切换
共享资源的互斥管理
外挂仪器
以太网、总线与串口仪器
统一会话访问
接口与被测
被测对象
夹具与针床
机械定位与信号引出
更换品种时整体替换
被测件工位
同一机箱支持多工位
各工位并行执行
上下料装置
手动或自动上下料
与测试节拍配合
图中自上而下为信息流方向；仪器控制信号在机箱背板内完成，不经过网络。
拓扑说明
（一）
拓扑为单站点纵向结构：中心侧只负责程序下发与结果回收，站点侧承担全部实时测试动作。
（二）
同一机箱内的多工位以并行执行实现，不通过增加工业控制计算机数量来扩展工位。
（三）
程序与结果经工业以太网传输，仪器控制信号经机箱背板传输，两条通路相互独立。
适用场景
多品种、中小批量、引脚数中等以上
适用
单一机箱内 4 至 16 工位并行
适用
数字、模拟与射频混合测量
适用
成本敏感的单品种大批量
受限
需与既有非 NI 仪器深度耦合
受限
说明：适用性判断以功能覆盖与工程成本为依据，不含价格因素。
资料来源：NI 公开产品资料与文档；分层方式与适用性判断为本文归纳。

## Slide 2
二、NI 方案的软件架构
软件分为应用、执行、测量、平台四层，上层组织流程，下层提供测量能力，层间以配置与调用约定衔接
2 / 2
应用层
使用者视角
操作界面 程序管理 结果查询
面向操作与工艺人员，负责程序选择、运行监视与结果查阅，不直接控制仪器。
执行层
流程组织
序列执行 工位管理 判定与分档
按既定流程组织测试步骤，管理多工位并行，汇集测量结果并完成合格性判定与分档。
测量层
测量实现
测量程序 仪器驱动 开关路径
面向具体测试项，完成激励施加、信号采集与数据换算，并与仪器和开关资源对接。
平台层
资源与配置
机箱与模块管理 系统配置 自检
完成硬件资源发现、通道与触发配置、设备自检与固件维护，为以上各层提供统一资源视图。
箭头表示调用方向：上层提出测试需求，下层提供测量与资源能力。
架构特征
（一）
层次职责单一：应用层不涉及测量，测量层不涉及流程，任一层调整不影响相邻层。
（二）
流程与测量分离：更换被测对象主要修改测量层与流程配置，更换仪器主要修改测量层。
（三）
结果出口统一：各层结果按统一格式归档，供中心侧汇总、追溯与报表使用。
适用场景
流程稳定、需长期维护的量产线
适用
测试项由工艺定义、软件仅作组织
适用
多品种小批量、换型频繁
适用
频繁变更的研发验证阶段
受限
仅需轻量单工位执行的小型工位
受限
「受限」指需额外定制或授权调整，并非不能实现。
资料来源：NI 公开产品资料与文档；四层划分与适用性判断为本文归纳，非厂商官方分类。