## Slide 1
基于 TPS 文件的测试用例集设计
本方案将测试用例集从执行代码中剥离为受控数据：TPS 清单声明被测对象适配范围、设备引用、判定算法与阈值、用例编排，测试动作由 testcase/ 中的 Python 函数实现；执行器按清单完成校验、注入与编排，使测试内容可由工艺人员直接评审，并保证同一清单在不同台架上的判定口径与执行顺序一致。
metadata
adaptation
device
threshold
cmd_suit
写入清单
适配范围（PN 白名单）、设备引用、判定算法与参数、用例编排
不写入清单
执行代码、连接参数、调用实参、判定表达式
评审与维护
评审对象是清单（数据），维护对象是 testcase/ 中的用例实现（代码）
结构版本：五键 · 包结构：tps.json + testcase/ + resource/ + wheel/ · 2026-10-07

## Slide 2
TPS 包结构
一个 TPS = 一个目录（打包即压缩包）；运行时 Runner 在 workspace 下解压出临时副本，并执行这个副本
spm_rh_dyn/ ← TPS 包（打包后即压缩包） ├─ tps.json ← 清单：五键 ├─ testcase/ ← 每个 py 文件是一个 testcase 模块 │ ├─ __init__.py 必备 │ ├─ env_setup.py 含 setup / teardown 方法 │ ├─ power.py │ └─ comm.py ├─ resource/ 其他配置文件 │ ├─ pn_whitelist.json │ ├─ channel_map.json │ └─ fixture_list.json └─ wheel/ 其余 Python 驱动 ├─ scope_sdk-1.2.0-py3-none-any.whl └─ dmm_driver-0.9.3-py3-none-any.whl
子目录 / 文件 | 结构与作用
tps.json | 清单：五键，声明跑什么、按什么顺序、按什么判
testcase/ | 用例实现：Python 包，含必备 __init__.py；每个 py 是一个 testcase 模块，模块内含 setup 与 teardown 方法
resource/ | 其他配置文件：大批量 PN 白名单、通道表、夹具清单、测试向量数据
wheel/ | 其余 Python 驱动与设备 SDK，随包分发，供离线工控机安装或加载
运行期产物 | 不在包内：conftest.py / test_tps_generated.py / ate_env.json / run_<task_id>/

## Slide 3
TPS 的使用方法：软件视图
清单不可执行：Runner 在 workspace 临时副本里读取与编排，注入层把设备、阈值与待测部件 SN 递给用例

## Slide 4
metadata · 版本数据
记录这份基线是什么版本、谁定的、什么时候定的；是评审与追溯的落点，不参与执行
v1.3.0
当前状态：released
version
基线版本号，报告据此追溯判据版本
status
draft / review / released
author
责任人，判据谁定的
created_at
基线建立日期（YYYY-MM-DD）
id
基线编号：运行、报告、记录引用它的稳定键
name
基线名称：报告标题与列表展示用
applies_to
适用台架类型编号
只有 released 状态允许用于正式生产运行；草稿与评审中的基线不参与生产。

## Slide 5
adaptation · 一拖多测量与件号白名单
这份基线适配哪些件号；一次同时测几个 SN；某个 SN 的信号走哪几路通道
PN 白名单机制
UUT 名称 / 登记信息
↓ part_number.regex 提取
件号 PN
↓ whitelist 逐项比对
命中 → 通过，继续执行
未命中 → 抛异常，拒绝执行
part_number.regex
从 UUT 名称提取件号的正则（命名组 pn）
part_number.whitelist
件号白名单；未命中直接抛异常，拒绝执行
whitelist_file
可选：白名单文件路径，件号量大时放 resource/
白名单规模小时内联在清单里便于评审；件号成百上千时放 resource/，清单只留引用。
一拖多：同时测几个 SN
count
输入数量上限：一次最多同时测几个 SN
required
最少路数，缺省 1 —— 少扫一两个 SN 也照常测
slots[].sn
指定该 SN 走哪组信号通道
slots[].inputs[]
该 SN 的一组输入：信号源 · 通道

## Slide 6
device · 设备信息
用例里的设备名，对应台架上真实的哪台设备；只写引用，不写连接参数
别名（键）
scope / dmm / psu / spin 等，用例按别名取设备
device_id
注册库 device_registry 中的设备编号，解析时精确命中
category
设备类别：确认该类别确实在本台架 BOM 内
不写入清单的内容
IP、端口、串口、波特率等连接参数。这些由注入层在运行时从注册库查询——换台架时连接参数必变，写进受控文件就是维护灾难。
用例按别名取设备：ate_devices["scope"]
↓ 解析
注册库 device_registry（SQLite）
device_id / category → IP · 端口 · 串口 · 波特率
↓ 注入
设备实例（连接已就绪）
解析失败只记录告警，不阻断整套流程的启动；真正需要设备时由用例判定该步失败。

## Slide 7
threshold · 阈值与判定算法
阈值只声明按什么算法判、参数是多少；判定逻辑由用例调用判定接口触发
minmax · 上下限
min ≤ 实测值 ≤ max
min · max（至少其一）
std · 统计偏差
|均值 − x̄| ≤ n·σ
n · min_samples
mean · 均值偏差
|标称 − x̄| ≤ delta
delta（绝对或百分比）
range · 极差
max(x) − min(x) ≤ max_range
max_range
delta · 差值
|a − b| ≤ max_delta
against · max_delta
count · 计数
异常样本数 ≤ max_count
max_count · fail_when
多算法兼容建议：所有算法产出同一种结果结构
报告列、数据库列、判定明细只消费这一结构；新增算法只扩展 mode 与算法参数，消费方不动。
result{ key, mode, samples[], value, min, max, unit, ok, message }
value 为判定代表值：minmax 取实测值，std / mean / range 取统计值；message 供报告直接展示。

## Slide 8
cmd_suit · 用例清单与执行顺序
跑哪些用例、按什么顺序跑；顺序就是书写顺序，人工确认与单步暂停是仅有的两个停点
setup · 环境初始化：上电、复位、装夹
cmd_suit · 测试套：全部测试用例
teardown · 环境终止：断电、卸载、归档
执行顺序 = 清单书写顺序
条目 1
条目 2
条目 3
…
不引入排序、优先级、依赖、条件分支与失败策略：上一条跑完就跑下一条，失败记录后继续，收尾段必定执行。
id · case
条目标识 + module::function 用例引用（必需）
type
条目类型：缺省普通自动用例；manual = 人工确认
resource
type=manual 时必填：resource/ 下的文件名
step
true = 本条跑完暂停，等操作员点「下一步」
parallel
作用域：serial（默认）/ per_sn / shared
exec.timeout_s
单条超时秒数，防卡死
不写入
排序、依赖、条件跳过、失败处置、重试——不属清单
人工确认：清单里唯一的控制点
{ "id": "M-01", "type": "manual",
"name": "装夹确认", "resource": "appearance_check.md" }
↓
运行时弹窗
文案：resource/appearance_check.md
图片：resource/appearance_check.png（同名即取）
继续下一步 next
执行清单里的下一条
中止 abort
停止本轮，转收尾与报告
需要操作员判断的步骤（外观检查、装夹确认、人工上下料）都用这一种类型表达；弹窗内容不写进清单，由用例按名称从 resource/ 取，改文案与示意图不动清单。

## Slide 9
cmd_suit · 单步执行（next 按钮）
在条目上加一个参数 step: true：这条用例跑完就停下，界面上出现「下一步」按钮，点一下才执行下一条
① 清单：只写在需要停的那一条上
{ "no": 1, "id": "TC001", "name": "上电电压测试",
"case": "testcase.power::power_on_voltage",
"checks": { "VDD": "TC_VDD" },
"step": true } ← 本条跑完暂停，等 next
② 运行：跑完即停，放行后才走下一条
条目 1 step: true
暂停 等 next
条目 2
条目 3
…
只写在需要停的那一条上：整段逐条单步就每条都写，只在关键节点停就只写关键条目；暂停点的提示由执行器生成，不需要 resource/。用例失败时不再停留（失败即结束测试段）。
点「下一步」
放行，执行清单里的下一条；暂停点写入运行日志
点「中止测试」
本条结果保留；后续测试条目跳过，收尾段照常执行
无人应答
默认 1800 秒后按中止处理（timeout_s 可覆盖）
③ 界面：每一步之后的 next 按钮
单步暂停
第 2 条「上电电压测试」已执行完毕
下一步
next
1 上电电压测试
通过 · 单步暂停点
2 读头装夹与外观确认
人工操作 · 已确认
3 读头工作电流测试
待执行
④ 与人工操作环节的区别
对比项 | step: true（单步） | type: manual（人工）
停顿时机 | 本条跑完之后 | 本条执行之前
提示内容 | 执行器生成 | resource/ 的 md 与图
典型用途 | 调试 · 首件 · 评审 | 装夹 · 外观 · 上下料

## Slide 10
执行流程：字段如何产生流程
五个键按固定顺序被消费，形成从启动到报告的一条流程
TPS 包
清单 + 用例 + 配置 + 驱动
解压临时副本
workspace/run_<task_id>/
启动门禁
PN 白名单 · SN 形态
设备解析
别名 → 注册库参数
阈值装载
按 mode 装载算法
序列展开
setup → 套 → teardown
逐条执行
pytest 独立进程
判定与报告
run_result.json → HTML
消费字段 | 产生的动作与产物
metadata（version · status） | 启动门禁与版本追溯；报告头与运行记录引用该版本
adaptation.part_number | 提取件号并与白名单比对：命中放行，未命中直接抛异常拒绝执行
adaptation.sn · multi_up | SN 形态校验；扫到的 SN 与槽位绑定，少扫记为空位，判定结果归属到正确的 SN
device | 别名 → 注册库 → 连接参数，形成 ate_devices 夹具
threshold | 按 mode 装载判定算法与参数，形成 ate_thresholds 夹具
cmd_suit.setup | 按书写顺序执行环境初始化
cmd_suit.cmd_suit | 按书写顺序逐条执行；per_sn 逐槽位展开（空位跳过）；manual 条目弹窗确认；step 条目跑完等 next
cmd_suit.teardown + 汇总 | 收尾段必定执行；汇总判定明细并生成 HTML 报告