## Slide 1
业界方案洞察：两种思路
NI 平台化 · 南方公司 中心化下发
NI 美国国家仪器
平台化路线
1976 年成立于奥斯汀，2023 年并入 Emerson；以软件平台为核心、模块化硬件为承载，服务半导体、汽车、航空航天与院校科研；1986 年发布 LabVIEW，确立虚拟仪器路线。
产品与产品特性
TestStand
序列编排、并行与多工位、结果入库
LabVIEW
图形化开发；仪器连接与驱动调用
TSM
工位与引脚映射；对接探针台、STDF
PXI 平台
机箱加模块，背板同步，换模块换仪器
NI-VISA / IVI
统一会话 GPIB/LXI/PXI，类驱动互换
InstrumentStudio
台式面板操作模块，面板可复用
核心思想
01
分布式拓扑
设备分散，按接口协作
02
模块化复用
组合覆盖品类需求
03
开放标准
PXI、VISA/IVI、STDF
04
描述与执行分离
脚本（DSL）声明意图
南方公司（华为）
中心化下发路线
面向终端设备制造与通信领域；测试软件集中在中心侧维护，按工位与槽位实时下发，以统一基线保证多地产线运行同一版本，测试动作以脚本编排。
方案要点
1
DSL 驱动设备
以脚本描述测试动作，执行端解释并驱动仪器与柜体设备。
2
中心化部署
测试软件集中于中心，版本统一维护，不散落在各工位。
3
实时下发机柜—框—槽位
按工位与槽位粒度推送软件与配置，改版即下发。
4
脚本高度复用
同一脚本跨机型、跨工位复用，减少重复编写。
5
动作抽象与编排
多数测试动作抽象为原语，按流程自由编排组合。
公司特性
软件基线程度高
测试程序以基线版本统一管理，各工位运行同一基线，版本可追溯。
执行自动化水平高
从下发、执行到结果回收由系统完成，人工介入少、节拍稳定。
两种思路对照
维度
NI：平台化
南方公司：中心化下发
部署形态
分散：Host、机箱、仪器与测试台经网络协作
集中：软件在中心，按槽位下发到机柜
测试描述
图形化程序与序列编排，驱动适配仪器
DSL 脚本声明动作，动作抽象为原语
复用方式
模块组合复用硬件，标准接口换生态
脚本与基线复用，中心改版整体下发
判断：差别不在工具，而在重心——NI 把能力放在可组合的硬件与开放接口上，适配多品种小批量；南方公司把能力放在可下发的软件基线与脚本复用上，适配机型集中、版本一致性要求高的产线。
资料来源：NI 部分引自公开产品资料；南方公司部分为访谈与内部归纳，未引用其产品名称；路线判断为本文观点。
1 / 1