## Slide 1
业界方案洞察
第一篇 硬件拓扑
美国国家仪器（National Instruments，简称 NI）成立于 1976 年，总部位于美国得克萨斯州奥斯汀，长期提供模块化仪器、测试执行软件与系统集成工具；2023 年并入 Emerson，作为其测试与测量业务运营。其 PXI 模块化平台与 TestStand 测试执行软件在电子、汽车与半导体测试领域应用广泛。本页基于其公开资料，说明该方案的硬件拓扑与适用场景。
1 / 2
中心与网络
管理与数据
工业以太网交换
站点与中心互联
千兆及以上
中心服务器
程序库与结果库
部署与追溯
制造执行接口
任务令与结果回传
按产线接口约定
站点控制
工控计算机
工业控制计算机
运行测试执行软件
连接机箱与外部仪器
嵌入式控制器
插于机箱内部
适用于紧凑型工位
操作终端
启动、监视与处置
不参与测量控制
仪器与开关
测量资源
模块化机箱
数字、模拟、射频模块
背板提供时钟与触发
开关与矩阵
通道扩展与路径切换
共享资源的互斥管理
外挂仪器
以太网、总线与串口仪器
统一会话访问
接口与被测
被测对象
夹具与针床
机械定位与信号引出
更换品种时整体替换
被测件工位
同一机箱支持多工位
各工位并行执行
上下料装置
手动或自动上下料
与测试节拍配合
图 1 模块化机箱与仪器配置界面（ni.com 产品资料）
拓扑说明
（一）
单站点纵向结构：中心侧只负责程序下发与结果回收，站点侧承担全部实时测试动作。
（二）
多工位由机箱内并行执行实现，不通过增加工业控制计算机数量扩展工位；程序与结果经工业以太网传输，仪器控制信号经背板传输，两条通路相互独立。
适用场景
多品种、中小批量、引脚数中等以上
适用
单一机箱内 4 至 16 工位并行
适用
数字、模拟与射频混合测量
适用
成本敏感的单品种大批量
受限
需与既有非 NI 仪器深度耦合
受限
小结
该方案以单一站点承载多工位并行，扩展工位不依赖增加计算机数量；程序与结果、仪器控制分走两条通路，适用于中等规模、品种较多的量产线。适用性判断以功能覆盖与工程成本为依据，不含价格因素。
资料来源：NI 公开产品资料与公司信息；分层方式与适用性判断为本文归纳。

## Slide 2
业界方案洞察
第二篇 软件架构
NI 的软件体系以 LabVIEW（1986 年首次发布）为基础，向上延伸出 TestStand 测试执行软件，以及面向半导体测试的 TestStand Semiconductor Module。其公开资料将测量、测试执行与数据管理划分为相对独立的产品线，各自独立发布与升级。本页说明该方案的软件分层与适用场景。
2 / 2
应用层
使用者视角
操作界面 程序管理 结果查询
面向操作与工艺人员，负责程序选择、运行监视与结果查阅，不直接控制仪器。
执行层
流程组织
序列执行 工位管理 判定与分档
按既定流程组织测试步骤，管理多工位并行，汇集测量结果并完成合格性判定与分档。
测量层
测量实现
测量程序 仪器驱动 开关路径
面向具体测试项，完成激励施加、信号采集与数据换算，并与仪器和开关资源对接。
平台层
资源与配置
机箱与模块管理 系统配置 自检
完成硬件资源发现、通道与触发配置、设备自检与固件维护，为以上各层提供统一资源视图。
图 1 测试执行软件
图 2 测量开发环境
架构特征
（一）
层次职责单一：应用层不涉及测量，测量层不涉及流程，任一层调整不影响相邻层。
（二）
流程与测量分离、结果出口统一：换被测对象主要改测量层与流程配置，换仪器主要改测量层；各层结果按统一格式归档，供中心侧汇总与追溯。
适用场景
流程稳定、需长期维护的量产线
适用
测试项由工艺定义、软件仅作组织
适用
多品种小批量、换型频繁
适用
频繁变更的研发验证阶段
受限
仅需轻量单工位执行的小型工位
受限
小结
软件按应用、执行、测量、平台四层划分，流程与测量分离使换型与换仪器的影响范围可控；该结构适合流程稳定、需长期维护的量产场景，研发验证阶段因配置与授权调整周期较长而相对受限。
资料来源：NI 公开产品资料与公司信息；四层划分与适用性判断为本文归纳，非厂商官方分类。