## Slide 1
业界方案洞察：NI 在 ATE 领域的优秀实践
软件拓扑 · 设备虚拟化
洞察结论：NI 的 ATE 能力不由单台仪器决定，而由软件拓扑与设备虚拟化两项设计决定。
① 软件拓扑：应用、执行、测量、访问、硬件五层单向依赖，同层可替换——因此更换仪器不必改写测试程序。
② 设备虚拟化：仪器以通道、量程、采样率与触发方式被描述，可被仿真、可被类驱动映射——因此无实机亦可联调、跨机型只换配置。
③ 两者共同的作用：把机型切换成本与联调周期从硬件侧移到软件侧，这是 NI 在多品种小批量产线上的实践基础。
NI 的系统拓扑（自下而上）
业务与数据
MES · 数据库 · STDF 报表
测试执行
TestStand ＋ TSM（工位与引脚映射）
测量开发
LabVIEW 测试程序
仪器访问
NI-VISA 会话层 ＋ IVI 类驱动
硬件承载
PXI 机箱与模块：DAQ / DMM / SMU / 开关 / 示波器
被测对象
探针台 / 分选机 / DUT / 针床
↑ 单向依赖
产品定义：每个组件解决什么问题
TestStand
测试执行：序列、并行、多工位、结果与报告
TSM
半导体语义：工位、引脚、通道映射，对接探针台
LabVIEW
测量程序开发：图形化调用驱动，形成测试逻辑
VISA / IVI
访问抽象：统一会话，类驱动使仪器可互换
PXI
物理承载：机箱与模块提供通道、同步与触发
NI 的软件拓扑思想
分层且单向依赖：界面只调用执行引擎，执行引擎只调用测量程序，测量程序只经访问层触达硬件；任一层替换，其上各层语义与程序不变。
接口标准化：会话统一走 VISA，仪器类别统一走 IVI，同一程序可运行于不同厂商、不同形态的仪器；标准接口把选型与开发解耦。
语义上移：TSM 把工位、引脚、通道等半导体概念置于执行层之上，程序只表达测什么、判什么，不表达接在哪一路。
结果外置：结果与量测数据以统一格式（如 STDF）流向 MES 与分析侧，测试程序不承担数据格式职责。
NI 的设备虚拟化思想
以能力描述硬件：仪器抽象为通道数、量程、采样率与触发方式的集合，程序按能力编写，不按型号编写。
以仿真先行：以仿真设备替代实机，先跑通流程、判定与数据通道；实机到位只替换会话，程序不动。
以类驱动映射：同一逻辑仪器映射到不同厂商实现，配置变化不触发代码变更，减少重新验证的工作量。
以配置跨形态：同一程序可运行于 PXI 模块与台式仪器，机型切换由配置完成，而非重写程序。
对我们的取用：顺序不可颠倒
一
先立访问层
统一会话与驱动映射，仪器可换、程序不改。
二
再立仿真层
无实机即可联调，联调期与硬件到货解耦。
三
后谈平台化
缺此两层，分层只停在文档上，切换成本仍落回硬件与人力。
资料来源：NI 公开产品资料与技术文档（TestStand、LabVIEW、TSM、NI-VISA、IVI、PXI）；架构归纳、洞察结论与取用判断为本文观点。
1 / 1